## Slide 1
9대 헤테로지니어스 군집
Product Requirements Review (PRR) v1.1
Go2 + Hub UGV (듀얼 SBC) + 7 Follower UGV — 360° 감시·통합 SLAM·GStreamer SRT·OpenWrt
SAN-PRD-SRR-001 | v1.1
㈜스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

## Slide 2
1. 사업 개요
1 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
보병 분대 선두에서 위험을 흡수하고, 대드론 방호 + 정찰 + 교전 지원을 수행하는 9대 헤테로지니어스 군집. 단일 Android 태블릿 1대 + 운용병사 1인이 9대 편대를 통제한다.
핵심 가치
▸ 분대 선두 위험 흡수 — 보병 직접 접촉 최소화
▸ 대드론 방호 — RF 탐지 + 재밍 + 사격
▸ 360° 감시 — Leader 분배, Pan-tilt sweep
▸ 자율 회피 5-Tier — 통신 두절에도 임무 지속
▸ Leader 승계 — Hub UGV 우선 자동 승계
v1.0 → v1.1 주요 변경
① 360° 감시 영역 분배
Leader 10s 주기, F 전방 180°, Hub 후방 180°
② Hub UGV 듀얼 SBC
SLAM 전용 + 통신/영상 전용
③ SLAM 1Hz → 30-60s 통합본
통신 부하 1/100, 대역폭 여유 확보
④ GStreamer UDP/SRT 영상
Android APP pull 방식
⑤ OpenWrt 24.10 Wi-Fi 6 Mesh
⑥ UGV LiDAR: Robosense E1

## Slide 3
2. 시스템 개관 — 9대 편대 구성
2 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
역할 | 수량 | 플랫폼 | 주요 임무
Leader | 1대 | Unitree Go2 Pro/Edu Plus | 전방 정점, 정찰·경로 선도, 1초 예측 broadcast
Hub UGV | 1대 | 330kg 궤도형 UGV (듀얼 SBC) | SLAM 통합, 통신 허브, LTE 게이트웨이, Leader 승계 1순위
Follower UGV | 7대 | 330kg 궤도형 UGV | V leg + 후위, RCWS / EO·IR / RF 재머
V형 표준 편대 배치
Leader (Go2)
L
F1 ────────────┼──────────── F2
(좌측 전방) │ (우측 전방)
F3 ───────────────────┼─────────────────── F4
│
F5 ────────────────────────┼──────────────────────── F6
│
H ← Hub UGV (중앙 후방, 듀얼 SBC)
│
F7 (후위)

## Slide 4
3. 핵심 성능 지표 (KPP) — 10종
3 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
# | KPP 항목 | 목표값 | 달성 전략
1 | 대열 유지 평균 오차 | ≤ 2 m | 1초 예측 broadcast + 5-Tier 자율 회피
2 | 근접 위험 회피 반응 | ≤ 300 ms | Tier 1.5 자동 우회 + Nav2 local planner
3 | 군집 제어 통신 지연 | ≤ 150 ms | Wi-Fi 6 Mesh (OpenWrt) + DDS RELIABLE
4 | 리더 이탈 재구성 | ≤ 10 sec | Modified Raft + Hub UGV 우선 승계
5 | 집결 성공률 | ≥ 95% | Hungarian slot assignment
6 | 드론 탐지 거리 (RF) | ≤ 2 km | RF 스캐너 + 360° 감시 분담
7 | 실시간 영상 전송 | ≤ 200 ms | GStreamer SRT live latency=120ms
8 | 표적 분류 정확도 | ≥ 90% (≤ 2s) | AI 추론 + 360° Pan-tilt sweep
9 | 팬-틸트 추적 오차 | ≤ 0.05° (500m, 3m/s) | IMU 기반 능동 stabilization
10 | 사격 명중률 | ≥ 90% (150m, 45cm) | 예측 사격점 + 자이로 안정화

## Slide 5
4. 운용 시나리오 (A → F)
4 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
A
집결 (Assembly)
자유 산개
임무 시작 시 robot 배치
B
전술 진입 (Move-in)
1열 종대
주둔지에서 작전 지역으로 이동
C
전방 정찰 (Recon)
V형 (60°)
광역 정찰 + 360° 감시
D
접근·교전 (Engage)
1열 횡대 / V형
적과 대치, RCWS 운용
E
고지 점령 (Hold)
다이아몬드
거점 방어 + 후방 경계
F
철수 (Withdraw)
1열 종대 (역순)
복귀 또는 RTH 자동 진행

## Slide 6
5. 헤테로지니어스 아키텍처 — Hub UGV 듀얼 SBC
5 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.1 신규
Hub UGV는 v1.1부터 듀얼 SBC 구조로 강화되어 9대 SLAM 통합 + 통신/영상 forwarding을 동시에 처리한다.
SBC #1 (SLAM 전용)
▸ 모델: Jetson Orin 또는 RK3588J
▸ 메모리: 16 GB LPDDR5
▸ 저장: 256 GB NVMe
▸ 주 작업: SLAM 통합 융합 (g2o)
▸ 보조: 글로벌 맵 broadcast
▸ ROS2: slam_toolbox, multirobot_map_merge
▸ 30-60초 주기 SLAMAggregatedMap 발행
SBC #2 (통신/영상 전용)
▸ 모델: RK3588J
▸ 메모리: 8 GB LPDDR5
▸ 저장: 128 GB NVMe
▸ 주 작업: Wi-Fi 6 Mesh + LTE 게이트웨이
▸ 보조: GStreamer SRT/UDP forwarding
▸ DDS Security AES-256-GCM
▸ Wi-Fi 단절 시 mwan3 8s LTE failover
◄── GbE ──►

## Slide 7
6. 통신 인프라 — OpenWrt 24.10 Wi-Fi 6 Mesh
6 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.1 신규
채널 | 프로토콜 | 거리 | 지연 | 대역폭 | 용도
주통신 | 802.11ax (OpenWrt 24.10) | ~50m | 5-20 ms | 100-300 Mbps | 군집 내부 실시간
광역 | Military LTE | ~5 km | 10-50 ms | 50-100 Mbps | C2 + 영상 백홀
비상 | LoRa 920 MHz | ~10 km | 100-500 ms | 0.3-50 Kbps | 긴급 정지, 위치 비콘
OpenWrt 24.10 핵심 구성
▸ Mesh: 802.11s + batman-adv BATMAN V
▸ AP Steering: DAWN (Decentralized)
▸ Multicast: multicast_mode=1, igmp_snooping=1
▸ WAN Failover: mwan3 (8s detect)
▸ QoS: SQM cake + nftables DSCP
▸ DSCP: FollowerTarget→EF, Status→AF31, Video→AF21
▸ Security: WPA3-SAE + WireGuard (Phase F+)
▸ Hardware: GL.iNet Flint AX1800 (PoC) / Compex WPJ563 (양산)

## Slide 8
7. Behavior Tree + 5-Tier 자율 회피
7 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
Tier | 상태 | 트리거 | 동작
T0 | PREDICTIVE_TRACK | 1초 예측 위치 정상 수신 | 예측 위치 추종
T1.5 | AUTO_REROUTE (신규) | 예측 위치 직전 장애물 검출 | ±2m 측방 우회
T1 | NORMAL | 예측 미수신, 통신 정상 | Body-frame offset PID 추종
T2 | CATCH_UP | δ > 1.5 d₀ | 1.2배 가속 추종
T3 | HARD_CATCH_UP | δ > 2 d₀ | 최대 속도 추종
T4 | BREADCRUMB_RECOVERY | δ > 4 d₀ 또는 60초 통신 두절 | Leader 과거 경로 복귀
핵심: 1초 예측 위치 broadcast (10Hz) + Tier 1.5 자동 ±2m 우회로 KPP 300ms 만족

## Slide 9
8. 1초 예측 위치 Broadcast — 핵심 매커니즘
8 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
t = 0 Leader가 1초 후 위치 계산 (Hybrid A* lookahead) └─→ FollowerTargetMessage (10Hz, /swarm/predict/follower_target) t = 50ms Hub UGV 도달 (Wi-Fi 6 직접 1-hop) t = 150ms Follower 수신 (최악, mesh 다중경로) ↑─── 850ms 마진 ───↓ t = 1000ms Follower가 예측 위치 도달 목표 T1.5 trigger 시 ±2m 측방 우회 후 다음 사이클 복귀
KPP 직결 매커니즘
▸ KPP-1 (대열 ≤ 2m): 1초 예측으로 follower가 leader 가속·곡선·정지 자동 추종
▸ KPP-2 (회피 ≤ 300ms): 850ms 마진으로 T1.5 측방 우회 시간 확보
▸ KPP-3 (통신 ≤ 150ms): RELIABLE + KEEP_LAST(3), Wi-Fi6 Mesh deadline 200ms 보장
▸ 메시지 크기: 약 200 byte (50 byte × 4 path samples) — 통신 부하 미미

## Slide 10
9. 9 대형 종류 + Hungarian Slot Assignment
9 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
9 대형 표준
# | 대형 | 용도 | # | 대형 | 용도
1 | Column | 1열 종대 (협로) | 6 | Echelon-R | 측방 경계 (우)
2 | Line | 1열 횡대 (탐색) | 7 | Box | 정사각 (정지)
3 | V-Shape | 정찰 default | 8 | Vee-Inv | 전방 매복
4 | Diamond | 전방향 경계 | 9 | Free-Spread | 자유 산개
5 | Echelon-L | 측방 경계 (좌) |  |  | 
Hungarian Algorithm (Slot Assignment)
from scipy.optimize import linear_sum_assignment
def assign_slots(current_poses, target_offsets):
n = len(current_poses)
cost = np.zeros((n, n))
for i, pose in enumerate(current_poses):
for j, offset in enumerate(target_offsets):
target = (pose.x + offset[0], pose.y + offset[1])
cost[i][j] = math.hypot(target[0] - pose.x, target[1] - pose.y)
return dict(zip(*linear_sum_assignment(cost)))

## Slide 11
10. Leader 승계 — Modified Raft (Hub UGV 1순위)
10 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
Leader (Go2) 탈락 시 Hub UGV가 우선 승계 — 듀얼 SBC, LTE 백홀, 후방 거점 위치의 안정성
승계 우선순위
Priority 1: is_hub_ugv (절대 우선)
Priority 2: battery_pct (≥ 50% 우선)
Priority 3: sensor_health (LiDAR + Camera + RF 정상)
Priority 4: comm_centrality (mesh hop 거리 1순위)
Priority 5: robot_id (tie-breaker)
재구성 시간 (KPP ≤ 10s)
t=0 Leader 탈락
t+0.6s DDS Liveliness LOST callback
t+0.7s RequestVote broadcast (priority)
t+0.8s 각 robot이 Hub UGV에 vote_granted
t+0.9s Hub UGV quorum 달성, LEADER 전환
t+1.0s Hub UGV 발행 시작
(FollowerTarget 10Hz, Sector 10s)
t+2.0s Tablet UI: "Hub Leader" 표시
총 재구성 시간: ~2초 (KPP 5x 마진)

## Slide 12
11. 센서 — Robosense E1 LiDAR + EO/IR + RF
11 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.1 신규
LiDAR 선정
구분 | Leader (Go2) | Follower / Hub UGV
모델 | Unitree L1 (내장) | Robosense E1 (solid-state) ★
방식 | Multi-line mechanical | Solid-state, 905nm
거리 | 30 m (typical) | 200 m (10% reflectivity)
FoV | 360° × ±30° | 120° × 25°
점군 밀도 | 약 200,000 pts/s | 약 921,600 pts/s
무게 | ~250 g (내장) | ~600 g
가격 (양산) | Go2 패키지 | ~$200-500
Robosense E1 채택 근거
▸ Solid-state — 가동부 없어 군용 진동·충격 환경에 강함
▸ 200m 거리 — 광역 정찰 + RF 스캐너 cross-validation
▸ 무게 600g + 가격 $200-500 — 양산 경쟁력
▸ 한국 공급 (커널로보틱스) 확보 용이

## Slide 13
12. 360° 감시 영역 분배 — Leader 10초 주기 할당
12 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.1 신규
9대 편대의 360° 감시를 Leader가 동적으로 분담. 위협 식별·follower 탈락 시 즉시 재할당.
로봇 | 담당 방위 | 중심 방위 | 주 모드 | 역할
Leader | -30° ~ +30° | 0° (전방) | Fixed (1x Wide) | 정찰 + 진로
F1 | -90° ~ -30° | -60° | Sweep 30°/s | 좌측 전방
F2 | +30° ~ +90° | +60° | Sweep 30°/s | 우측 전방
F3 | -120° ~ -60° | -90° | Sweep 30°/s | 좌측 측방
F4 | +60° ~ +120° | +90° | Sweep 30°/s | 우측 측방
F5 | -150° ~ -90° | -120° | Sweep 30°/s | 좌측 후측방
F6 | +90° ~ +150° | +120° | Sweep 30°/s | 우측 후측방
Hub UGV | +150° ~ -150° | +180° (후방) | Sweep 30°/s | 후방 180°
F7 | 동적 보강 | 동적 결정 | Sweep 30°/s | Hub 보조
갱신 주기: 10초 (default) + 즉시 이벤트 (대형 전환·위협 식별·follower 탈락)

## Slide 14
13. SLAM 통합 수집 — 30-60초 주기
13 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.1 신규
v1.0 (1Hz) → v1.1 (30-60s 통합본): 통신 부하 1/100 감소, 1초 예측 broadcast 대역폭 확보
항목 | v1.0 (1 Hz) | v1.1 (30-60s 통합본)
통신 부하 (9대) | 90-360 KB/s | 1-3 KB/s (1/100 감소)
Hub SBC #1 부하 | 지속 100% busy | 주기 10-20% busy
글로벌 맵 갱신 | 1초 (과도) | 30-60초 (정찰 충분)
실시간 회피 | 글로벌 맵 의존 (부적합) | 로컬 SLAM/Nav2 (적합)
대역폭 여유 | 낮음 | 1초 예측 broadcast에 여유
주기 동적 조정
▸ 광역 정찰 (개활지): 60초 — 지형 변화 적음
▸ 일반 임무 (default): 30초 — 균형
▸ 도심·실내 침투: 15초 — 빠른 갱신
▸ 대형 전환 후: 즉시 (1회) — 신 대형 맵 정렬
▸ 장애물 다발: 10초 일시 단축

## Slide 15
14. 영상 스트리밍 — GStreamer UDP/SRT + Android Pull
14 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.1 신규
KPP 「실시간 영상 ≤ 200ms」 — SRT live latency=120ms tune으로 안정적 달성
항목 | UDP (robot 간) | SRT (운용자, 채택)
지연 | 최저 (~50ms) | 200-500ms (buffer)
패킷 손실 | 없음 (화면 깨짐) | 자동 재전송 (ARQ)
암호화 | 별도 | 내장 AES-128
방화벽 | 어려움 | 수월 (1포트)
영상 요청 흐름 (Pull 방식)
[Android APP] [Hub UGV SBC#2] [Target Follower]
│ 1. VideoStreamRequest │ │
├────────────────────────────────►│ 2. start_stream │
│ {target, srt, h265, hd} ├────────────────────────────────►│
│ │ 3. SRT stream (forward) │
│ 4. VideoStreamHandle │◄─────────────────────────────────┤
│◄─────────────────────────────────┤ │
│ {srt_uri, key, bitrate} │ 5. SRT 수신 │
│◄═══════════════════════════════════════════════════════════════════│
│ 6. VideoStreamStop │ 7. stop_stream │
├────────────────────────────────►├────────────────────────────────►│

## Slide 16
15. Mission Behavior Tree (전체 구조)
15 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
Root: Fallback
├── EmergencyHandler (P0)
├── ManualOverride (P1)
├── DegradedHealth (P2)
├── BatteryCritical (P3, ≤30% Hub UGV 승계 트리거)
└── NormalMissionFlow (default)
├── PreCheck (PTP, RTK, SLAM, Sensors)
├── ResolveRole (Leader / Hub / Follower)
├── ExecuteRoleAction
│ ├── If Leader:
│ │ ├── PlanGlobalPath (Hybrid A*)
│ │ ├── PublishBreadcrumb (1m/0.5s)
│ │ ├── Publish1sPrediction (10Hz)
│ │ ├── ManageFormation (Hungarian)
│ │ └── DispatchSurveillanceSectors (10s) ★ v1.1
│ ├── If Hub UGV:
│ │ ├── Aggregate SLAM (SBC #1, 30-60s) ★ v1.1
│ │ ├── Broadcast Global Map (SLAMAggregatedMap) ★ v1.1
│ │ ├── Forward Video Stream (SBC #2) ★ v1.1
│ │ └── Survey Rear 180° (Pan-tilt sweep) ★ v1.1
│ └── If Follower:
│ ├── TrackLeaderPredictedPose
│ ├── ApplyTierAwareMotionLimit
│ └── ExecuteSurveillanceSector (Sweep 30°/s) ★ v1.1
├── CheckTier (T0→T4)
└── ApplyTierAction

## Slide 17
16. 인터페이스 정의 명세서 (IDS) — 35 메시지
16 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.0 (31 메시지) → v1.1 (35 메시지): +4 신규, 2 수정
카테고리 | 수 | 주요 메시지 | v1.1 변경
§3 명령 | 9 | FormationCommand, FireAuth, EmergencyStop, ... | +1: VideoStreamRequest ★
§4 텔레메트리 | 9 | RobotStatus, FormationStatus, DetectedObject, ... | 수정: VideoStreamHandle (SRT)
§5 로봇 간 | 12 | FollowerTarget, SLAMLocal, Breadcrumb, ... | +3: SectorAssign, PanTilt, AggregatedMap 수정: SLAMLocalDelta (30-60s)
§6 인프라 | 5 | TopicCatalog, SecurityHandshake, TimeSync, ... | —
총합 | 35 | Protobuf v3 + ROS 2 .msg | v1.0 (31) + 4 신규 + 2 수정
4-Tier QoS: P0 Critical (100ms) / P1 Tactical (200ms) / P2 Operational (1s) / P3 Background (5s)

## Slide 18
17. 통합 시험 시나리오 (TST) — 48 시나리오
17 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
v1.0 (42) + S15 신규 6개 = v1.1 (48 시나리오)
분류 | 수 | 환경 | 목적
기본 기능 | 15 | Gazebo | 각 핵심 기능 동작 확인
KPP 검증 | 12 | Gazebo + 실로봇 | 10종 KPP 정량 측정
스트레스 | 9 | Gazebo | 통신 두절, 재밍, 다중 장애물 극한
회귀 (CI) | 12 | Gazebo CI | 기존 기능 유지 자동 검증
합계 | 48 | — | Gazebo Harmonic + 실로봇
S15 v1.1 신규 시나리오 (6개)
▸ S15-1: 9대 편대 360° 감시 분배 정확성 (Gazebo W5 mixed_combat)
▸ S15-2: Pan-tilt sweep 시 표적 검출률 KPP 90% (Gazebo W2 forest)
▸ S15-3: Hub SBC #1/#2 장애 시 부분 운용 (Gazebo W1 open_field)
▸ S15-4: SLAM 30/60초 주기 글로벌 맵 정합성 ≤ 0.5m (Gazebo W3 urban)
▸ S15-5: GStreamer SRT 200ms 지연 KPP (실로봇 LTE 환경)
▸ S15-6: 다중 follower 영상 동시 모니터링 (실로봇 운용자 APP)

## Slide 19
18. 안전 + 보안
18 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
DDS-Security + 인적 결정 + 분실 시 즉시 키 폐기
DDS-Security
▸ AuthN: PKI X.509 v3, RSA 4096
▸ Encryption: AES-256-GCM (DDS)
▸ Video: SRT 내장 AES-128 (passphrase 임무별)
▸ Access Control: Permissions Document
▸ Key: Hub UGV TPM, 임무별 갱신
▸ 분실 시: 「Compromise」 → 즉시 CRL broadcast
안전 (Safety)
▸ Fire Authorization: 인적 PIN 필수, 자동 발사 0
▸ EmergencyStop: LoRa fallback 즉시 가능
▸ GPS 재밍: DR → LiDAR SLAM → Tier 4 자율
▸ 통신 두절: T1.5 → T2 → T3 → T4 → RTH 자동
▸ Leader 탈락: Hub UGV 우선 승계 (~2초)
▸ Hub 듀얼 SBC: 부분 운용 가능 (한쪽 장애 OK)

## Slide 20
19. v1.0 → v1.1 변경 요약
19 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
# | 변경 사항 | 영향 문서 | 관련 메시지
1 | 360° 감시 영역 분배 (10s 주기) | SDD §8, SUR §3 | SurveillanceSectorAssignment ★, PanTiltCommand ★
2 | Hub UGV 듀얼 SBC | SDD §3, SUR §4 | (아키텍처)
3 | SLAM 1Hz → 30-60s 통합본 | SDD §9, SUR §5 | SLAMLocalDelta (수정), SLAMAggregatedMap ★
4 | GStreamer UDP/SRT (Android pull) | SDD §10, SUR §6 | VideoStreamRequest ★, VideoStreamHandle (수정)
5 | OpenWrt 24.10 Wi-Fi 6 Mesh | SDD §5 | (인프라)
6 | UGV LiDAR Robosense E1 | SDD §4 | (센서)
정량 효과
▸ 통신 부하 1/100 감소 (SLAM 90-360 KB/s → 1-3 KB/s) ▸ Hub SBC 부하 100% → 10-20% ▸ 영상 200ms KPP 달성

## Slide 21
20. v1.1 산출물
20 / 22
SAN-PRD-SRR-001 v1.1
문서 ID | 제목 | 버전 | 분량
SAN-PRD-SRR-001 | Product Requirements Review | v1.1 | 본 PPTX (22 슬라이드)
SAN-SDD-SWARM-001 | 통합 SDD (Unified Swarm SDD) | v1.1 | 약 29 페이지
SAN-SDD-SUR-001 | 보조 SDD (감시·SLAM·영상) | v1.1 | 약 19 페이지
SAN-IDS-CMD-001 | 인터페이스 명세서 (35 메시지) | v1.1 | 약 19 페이지
SAN-TST-INT-001 | 통합 시험 시나리오 (48종) | v1.1 | 약 24 페이지
SAN-OPS-SOP-001 | 운용병사 SOP 카드 | v1.1 | 약 13 페이지
총합: 6 문서 (1 PPTX + 5 DOCX) + 모든 PDF 변환본

## Slide 22
Q & A
감사합니다.
SAN-PRD-SRR-001 v1.1 | ㈜스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단